| Свидетельство о приемке Насос-теплогенератор НТГ-055 заводской номер № 001 соответствует техническим условиям ТУ 3631-001-66893867-2010, прошел, приемо-сдаточные испытания и признан годным к эксплуатации. Маркировка теплогенератора теплового гидродинамического насоса произведена в соответствие с п.1.7. ТУ 3631-001-66893867-2010. Параметры электродвигателя 1 Марка А250 S2 ГОСТ Р 51689-2000 № 100602371 2 Оборотов вала в минуту об/мин 2960 + 1,5% 3 Напряжение U В 380 4 Ток номинальный I ном А 140 5 Максимально допустимый уровень звуковой мощности Lw, дБ(А) 101 Тепловой гидродинамический насос укомплектован подшипниками марки 1611 и 466311. Тип смазка применяемой в подшипниках – Литол 24. Дата заполнения формуляра: 20 июля 2010 г. Подпись: ____________________ М.П. | ОБРАЗЕЦ Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые эффективные системы» Насос-теплогенератор НТГ-055 ТУ 3631-001-66893867-2010 ПАСПОРТ г. Москва. 2010 г. 111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.21, корп.2, офис В-405. E-mail:teskomp@bk.ru |
| --- | --- |
| Назначение изделия Насос-теплогенератор «НТГ» предназначен для нагрева воды. Насос-теплогенератор используется: в автономных системах отопления; в системах горячего водоснабжения; в автономных системах вентиляции и воздушного отопления; Область применения: жилые дома, общественные здания, производственные помещения, сельскохозяйственные комплексы и технологические процессы. Технические характеристики Наименование характеристик Номинальная мощность электродвигателя , кВт 55 Частота вращения двигателя об/мин 2960 + 1,5% Градиент давлений теплоносителя Мпа 0,17 Давление на входе в тепловую установку, кг/см2 4 ,0– 7,0 Давление на выходе из тепловой установки, кг/см2 Не менее 2,0 Максимально допустимый нагрев теплоносителя tо С 95 Вес кг 720 Длина, ширина, высота мм 2000х700х820 Комплект поставки №№ пп Наименование Ед. Изм. Кол. Примечание 1 Насос-теплогенератор «НТГ» на раме в сборе с электродвигателем и приводом через упругую муфту Ком-плект. 1 2 Станция управления Ком-плект 1 3 Рукава напорные (гибкие вставки) Шт. 2 4 Документация: - паспорт на тепловую установку - руководство по монтажу и эксплуатации - паспорт на электродвигатель Шт. Шт. Шт. 1 1 1 | ОБРАЗЕЦ Гарантийные обязательства 1. Производитель гарантирует: соответствие характеристик насоса-теплогенератора характеристикам, указанным в настоящем паспорте; требования потребителя, соответствующие законодательству РФ, могут быть предъявлены в течении гарантийного срока. Срок действия гарантии - 12 месяцев с даты отгрузки; неисправное оборудование (детали, узлы) в течение гарантийного периода бесплатно ремонтируются или заменяются новым. Замененное оборудование переходит в собственность производителя; производитель не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом, демонтажем и транспортировкой гарантийного оборудования, а так же ущерб, нанесенный другому оборудованию или имуществу, находящемуся у покупателя, в результате неисправностей, возникших в гарантийный период. 2. Гарантия действительна при условии соблюдения потребителем условий хранения, монтажа и эксплуатации насоса-теплогенератора, изложенных в Руководстве по монтажу и эксплуатации. 3. Гарантийные обязательства по электродвигателю и устройству управления в соответствии с техническими условиями предприятий-изготовителей. 4. Гарантийный ремонт осуществляется на предприятии-изготовителе при предъявлении Паспорта с датой отгрузки и Акта технического состояния с указанием неисправности. 5. Претензии к насосу-теплогенератору, подвергшейся вскрытию или ремонту частным порядком, предприятие-изготовитель не принимает. 6. За неправильность подбора мощности насоса-теплогенератора предприятие – изготовитель ответственности не несет. По всем вопросам, связанным с монтажом, подключением, настройкой и эксплуатацией тепловой установки Вы можете обращаться в сервисную службу. Тел. 8 (495)673 777 8. |